被害想定作成例(工場編)

| 被害種類と考慮すべき態様 （標準的な付与条件） | 番号 | 被害想定 （被害の具体的事象） | 防火防災安全上の目標設定 |
| --- | --- | --- | --- |
| １．建物等の基本被害 ・新耐震設計基準に適合の場合、建築構造の大きな被害は考慮しなくてよいものとする。 ・耐震改修促進法の適用がある場合、その結果に基づき構造体の被害を想定する。 | 1 | 構造部の一部（柱など）が損傷する。 | 負傷者を出さない。 |
|  | 2 | 最も古い建物である小倉庫棟が倒壊するが、幸い人はいなかった。 | 負傷者を出さない。 |
|  | 3 | 劣化が進行していた壁材や屋根材が揺れにより破損し、破片が周囲に落下する。 | 負傷者を出さない。 |
|  | 4 | 窓ガラスが割れ、破片が周囲に散乱する。 | 負傷者を出さない。 |
| ２．建築設備等被害 ・「建築設備耐震設計・施工指針」等に適合しない部位の損壊や機能停止を想定する。 ・官庁施設の総合耐震計画基準」等に基づき機能維持が図られる場合を除き、何らかの機能停止が生ずることを想定する。 | 5 | 受変電設備の配線が一部切断する。 | 感電事故を起こさない。 |
|  | 6 | ボイラー燃料危険物の配管が折損する。 | 安全に設備を停止する。 |
| ３．避難施設等被害 | 7 | 保管庫（冷蔵倉庫、冷凍倉庫等）の出入口が開閉不能となり、従業員が閉じ込められる。 | 閉じ込め者を全員救出する。 |
|  | 8 | 工場出入口及び搬入口等が物品の散乱により使用不能となる。 | 避難経路を確保する。 |
|  | 9 | 停電により照明が消えて避難ルートが確認できなくなる。 | 避難経路を確保する。 |
|  | 10 | 屋外鉄骨階段の一部が脱落し、避難経路として使用できない。 | 避難経路を確保する。 |
| ４．消防用設備等 | 11 | 障害物により防火シャッター等が閉鎖しない。 | 延焼及び煙の拡散を防ぐ。 |
|  | 12 | 屋内・外消火栓等に接続する配管が折損する。 | 延焼を防ぐ。 |
|  | 13 | 排煙設備が故障し、作動しない。 | 煙の拡散を防ぐ。 |
| ５．収容物等被害 | 14 | 高積みされたパレット等が落下する。 | 負傷者を出さない。 |
|  | 15 | 高積み保管された製品・包装材等が落下・散乱する。 | 負傷者を出さない。 |
|  | 16 | 吊り下げ照明及び看板等が落下する。 | 負傷者を出さない。 |
| ６．ライフライン等被害 | 17 | 通信手段が途絶し、被害状況を把握できない。 | 通信連絡を取れる環境を確保する。 |
|  | 18 | 電柱の折損・倒壊及び変電所の機能停止により、停電する。 | 必要最低限の電源を確保する。 |
|  | 19 | 停電により、建物内の照明が一斉に消灯するとともに、非常灯がズレ・落下する。 | 照明の確保 |
| ７．火災等の発生 | 20 | ガスボンベの転倒等により、ガスが漏洩する。 | 引火・爆発をさせない。 |
|  | 21 | ボイラーの燃料配管が破損し、火災が発生するおそれがある。 | 火災を発生させない。 |
|  | 22 | 包装材などの可燃物に延焼するおそれがある。 | 火災に発展させない。 |
| ８．人的被害 | 23 | パート、アルバイト等の出勤者の人数・配置を迅速に確認できない。 | 負傷者を出さない。 |
|  | 24 | 生産設備が移動し、従業員が負傷する。 | 負傷の応急手当を行う。 |
|  | 25 | 出入口に避難者が殺到し、負傷者が発生する。 | 負傷の応急手当を行う。 |

被害想定に基づく予防的対策事項と応急的対策事項（工場例）

| 被害種類と考慮すべき態様 （標準的な付与条件） | 番号 | 対応行動の具体化 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 応急的対策事項 | 予防的事項 |
| １．建物等の基本被害 ・新耐震設計基準に適合の場合、建築構造の大きな被害は考慮しなくてよいものとする。 ・耐震改修促進法の適用がある場合、その結果に基づき構造体の被害を想定する。 | 1 | 建物の損傷箇所を目視・確認する。必要に応じて、建物外の一次避難場所に避難する。 | 構造被害をすぐに確認・判断できる者を確保する。耐震補強工事を検討する。 |
|  | 2 | 危険区域の立ち入り禁止措置をとる。 | 飛散防止フィルムの貼付を検討する。 |
|  | 3 | 危険区域の通行・立ち入り禁止措置をとる。 | 渡り廊下を使用しない避難経路を、事前に選定しておく。 |
|  | 4 | 危険区域の立ち入り禁止措置をとる。 | 天井部フレームに、耐震支柱・ブレースの採用を検討する。 |
| ２．建築設備等被害 ・「建築設備耐震設計・施工指針」等に適合しない部位の損壊や機能停止を想定する。 ・官庁施設の総合耐震計画基準」等に基づき機能維持が図られる場合を除き、何らかの機能停止が生ずることを想定する。 | 5 | 復旧対応方針を事前に検討しておく。 | 復旧対応方針を事前に検討しておく。 |
|  | 6 | 地震感知器と連動したバーナー自動停止装置の追加措置を検討する。ボイラーの緊急停止手順を確認する。 | 地震感知器と連動したバーナー自動停止装置の追加措置を検討する。ボイラーの緊急停止手順を確認する。 |
|  | 7 | 定期点検を強化する。非常用発電機の導入を検討する。 | 定期点検を強化する。非常用発電機の導入を検討する。 |
| ３．避難施設等被害 | 8 | 従業員の有無を確認する。必要に応じて消防隊へ連絡する。 | 救出フローを事前に確認する。 |
|  | 9 | 避難経路を変更し、安全を確保したうえで避難する。 | 代替の避難ルートを周知徹底する。 |
|  | 10 | 避難経路を変更し、安全を確保したうえで避難する。 | 避難の支障となりうる物品を出入口付近から撤去する。 |
| ４．消防用設備等 | 11 | 障害物を除去し、区画を形成する。 | 定期的に目視点検を実施し、閉鎖障害となりうる物品を撤去する。 |
|  | 12 | 可搬ポンプ、消火器を用いて初期消火する。 | 点検時に、配管の劣化状況を確認する。 |
|  | 13 | 損傷状況を確認する。代替機を使用する。 | 定期点検を強化する。 |
| ５．収容物等被害 | 14 | 負傷者の有無を確認する。危険区域の立ち入り禁止措置をとる。 | ２ｍ以上の高さに積まないよう指導する。 |
|  | 15 | 負傷者の有無を確認する。危険区域の立ち入り禁止措置をとる。 | 固定等の落下対策を検討する。 |
|  | 16 | 負傷者の有無を確認する。危険区域の立ち入り禁止措置をとる。 | 固定等の耐震対策を検討する。 |
|  | 17 | 台車が自走しないようストッパーをかける。 | ストッパー付台車の使用を推進する。停車時はストッパーをするよう指導する。 |
|  | 18 | 危険区域の立ち入り禁止措置をとる。 | 設備の固定を強化する。 |
|  | 19 | システムエンジニアによる早期復旧を試みる。 | 代替（バックアップ等）の処置を事前に検討する。 |
|  | 20 | 負傷者がいないか確認する。散乱物を片付ける。 | 吊り下げ物は耐震補強しておく。 |
| ６．ライフライン等被害 | 21 | 現場に駆けつけ、被害状況を確認する。 | 災害時の連絡方法を事前に検討しておく。 |
|  | 22 | ポータブル発電機を使用し、優先度の高い箇所から電気を供給する。 | 大容量発電機の導入を検討する。 |
|  | 23 | 受水槽から水をとり、バケツ等にためる。仮設トイレを設置する。 | 非常用飲料水を常備する。仮設トイレを事前に調達しておく。 |
|  | 24 | 懐中電灯により照度を確保する。 | 懐中電灯を常備する。非常灯の固定を検討する。定期点検を実施する。 |
| ７．火災等の発生 | 25 | 燃料配管への供給停止及び初期消火を行う。 | 配管等の耐震化を検討する。定期点検により配管の劣化を確認する。 |
|  | 26 | ダクトダンパーを閉止する。初期消火を行う。 | 定期的にダクト清掃を行う。消火器を近くに２本以上配置する。 |
|  | 27 | 消火活動を行う。 | 包装材などの可燃物の保管場所を延焼危険のない場所に移動する。定期点検を強化する。 |
|  | 28 | 飛散した油の回収をする。危険区域の立ち入り禁止措置をとる。 | 設備周囲に可燃物を放置しないよう指導する。 |
| ８．人的被害 | 29 | 責任者による出勤者の確認。点呼により従業員を把握する。 | 出勤者の確認方法を事前に検討する。 |
|  | 30 | 避難誘導員を配置する。応急救護班が搬送及び手当てを行う。 | 避難訓練を実施する。救出・救護訓練を実施する。 |
|  | 31 | 非常放送により、従業員を落ち着かせる。避難誘導員を配置する。 | 避難訓練を実施する。 |